## Slide 1: Computación de Altas Prestaciones (HPC)- GPU
Programación Concurrente
Parte 1
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 2: Clase GPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 3: Clase GPU
Filosofía GPU.
Arquitectura de la GPU.
Programación del GPGPU.
Programación multidimensional.
División de memoria
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 4: Filosofía GPU
Inicialmente el procesador de las placas de video solamente realizaba cálculos gráficos a través del pipeline
Disrupción cuando aparece el lenguaje de Programación CUDA para el procesador de la placa de video
Se empezó a utilizar para propósito general llamándose GP-GPU()
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
  GPU = Unidad de Procesamiento Gráfico

## Slide 5: Filosofía GPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Many Core
Multi Core
  2 corrientes de desarrollo
Notes: Arquitectónicamente la diferencia del CPU con su memoria (DRAM) y su 4 ALU. Contrastada contra la GPU con sus cientos de ALU.

## Slide 6: Filosofía GPU
“La CPU esta pensada para acelerar aplicaciones secuenciales o paralelas secuenciables”
Es decir, tener varios núcleos de ejecución complejos e independientes… bajar latencia con caches mas grandes
Esquema de supercomputadoras costosas (CPU) pueden correr cientos de threads en paralelo...
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Es importante conocer el objetivo del CPU versus GPU

## Slide 7: Filosofía GPU
“La GPU esta pensada para mejorar el desempeño y los cálculos de la aplicación que la use”
Como super conjunto de vector de procesadores simples, compuesto de una arquitectura de muchos núcleos… Optimizar el rendimiento de los hilos
Por una fracción del costo se puede adquirir hardware GPU que ejecute miles de threads en paralelo.
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 8: Filosofía GPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Nvidia GTX 590 BWI=327 GB/s
Intel Xeon E7 BWI=102 GB/s
Notes: Arquitectónicamente la diferencia del CPU con su memoria (DRAM) y su 4 ALU. Contrastada contra la GPU con sus cientos de ALU.

## Slide 9: Filosofía GPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
CUDA SMOKE
(Computer Unified Device Architecture)
Notes: Arquitectónicamente la diferencia del CPU con su memoria (DRAM) y su 4 ALU. Contrastada contra la GPU con sus cientos de ALU.

## Slide 10: Clase GPU
Filosofía GPU.
Arquitectura de la GPU.
Programación del GPGPU.
Programación multidimensional.
División de memoria
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 11: Evolución GPGPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Se realizará “zoom” al bloque.
El chip G80 está compuesto por 681 millones de transistores , más que un Itanium 2 de un solo núcleo o el recientemente lanzado Kentsfield, pero fabricado mediante un proceso casi antiguo de 90 nm. Como punto de referencia, la Radeon X1900 XTX de ATI basada en la GPU R580 se construyó en un proceso de 90 nm pero presentaba sólo 384 millones de transistores. La GPU de gama alta anterior de NVIDIA, la GeForce 7900 GTX basada en G71, también se construyó en un proceso de 90 nm, pero utilizó solo 278 millones de transistores. Se mire como se mire, este es un chip enorme. Diseñar una GPU tan enorme le ha llevado a NVIDIA una gran cantidad de tiempo y dinero, cuatro años y 475 millones de dólares para ser exactos. El récord anterior de tiempo fue de casi 3 años en una cantidad menor, pero NVIDIA no nos dijo qué GPU era.
GPGPU, del inglés general-purpose computing on graphics processing units

## Slide 12: Evolución GPGPU
  Arquitecturas G80(1999/2000)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Se realizará “zoom” al bloque.
El chip G80 está compuesto por 681 millones de transistores , más que un Itanium 2 de un solo núcleo o el recientemente lanzado Kentsfield, pero fabricado mediante un proceso casi antiguo de 90 nm. Como punto de referencia, la Radeon X1900 XTX de ATI basada en la GPU R580 se construyó en un proceso de 90 nm pero presentaba sólo 384 millones de transistores. La GPU de gama alta anterior de NVIDIA, la GeForce 7900 GTX basada en G71, también se construyó en un proceso de 90 nm, pero utilizó solo 278 millones de transistores. Se mire como se mire, este es un chip enorme. Diseñar una GPU tan enorme le ha llevado a NVIDIA una gran cantidad de tiempo y dinero, cuatro años y 475 millones de dólares para ser exactos. El récord anterior de tiempo fue de casi 3 años en una cantidad menor, pero NVIDIA no nos dijo qué GPU era.
GPGPU, del inglés general-purpose computing on graphics processing units

## Slide 13: Evolución GPGPU
  Arquitecturas G80
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Otro “zoom”

## Slide 14: Evolución GPGPU
  Arquitecturas G80
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Otro “zoom” para ver como se compone un Stream procesador:

## Slide 15: Evolución GPGPU
  Arquitecturas G80
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Se encuentra formado por ALUs para punto flotante, entero y de comparación. Así el mismo procesador puede realizar distintas operaciones aritméticas.

## Slide 16: Evolución GPGPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 17: Evolución GPGPU
  Arquitecturas GT200 (SM +1, por TPC)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: El modelo siguiente, trae mejora en recursos.

## Slide 18: Evolución GPGPU
  Arquitecturas GT200 (acceso coalesced)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Es tanto el paralelismo que posee esta tecnología que incluso acceder a memoria es lento. Por lo que se crea este tipo de lectura por bloque (128bytes). Permitiendo la disponibilidad de la información para todos los hilos que ejecutan en GPU (siempre que el acceso sea consecutivo)

## Slide 19: Evolución GPGPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 20: Evolución GPGPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Características / GPU | G80 | GT200
SP por TPC | 16 | 24
Unidades de Direcciones de Textura por TPC | 4 | 8
Unidades de Filtrado de Textura por TPC | 8 | 8
Total de SP | 128 | 240
Total de Unidades de Direcciones de Textura | 32 | 80
Total de Unidades de Filtrado de Textura | 64 | 80

## Slide 21: Evolución GPGPU
  Arquitecturas Fermi (SM + 1 con 64 bits )
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Este modelo posibilita a que cada GPC ejecute independientemente (como si fuera otra GPU) o todos en conjunto,

## Slide 22: Evolución GPGPU
  Arquitecturas Fermi
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Este modelo posibilita a que cada GPC ejecute independientemente (como si fuera otra GPU) o todos en conjunto,

## Slide 23: Evolución GPGPU
  Arquitecturas Fermi (Graphic Procesor Cluster)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 24: Evolución GPGPU
  Arquitecturas Fermi (SM)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 25: Evolución GPGPU
  Arquitecturas Fermi (CUDA CORE)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Dentro del CUDA core, se encuentran las ALU para las distintas operaciones.

## Slide 26: Evolución GPGPU
  Arquitecturas Fermi (Giga Thread Engine + warp)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Brinda mejoras en la planificación cada “kernel” es una función que ejecuta en GPU.

## Slide 27: Evolución GPGPU
FERMI
SM = 1536 thread * 8 blocks
16 * SM  196.608 trhead
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 28: Evolución GPGPU
  Evolución actual GPUs
2010s
Ampere
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: La comparación del consumo del modelo Fermi versus el modelo actual. Indica el aumento de transistores (funcionalidad y prerstaciones) entre los modelos.

## Slide 29: Evolución GPGPU
  Arquitectura Ampere
GeForce RTX 3090:
- 10.496 CUDA core.
- 24 GB Ram.
- 82 RTX (Real-Time Ray Tracing)
- 328 T (Tensor cores).
Arquitectura FERMI
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: El cuadrado representa proporcionalmente la diferencia en recursos de computo entre arquitecturas. Obviamente excede esta clase la nueva arquitectura, por lo que aprendiendo los puntos importantes del modelo Fermi alcanza como introducción.

## Slide 30: Clase GPU
Filosofía GPU.
Arquitectura de la GPU.
Programación del GPGPU.
Programación multidimensional.
División de memoria
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 31: Programación del GPGPU
  Flujo de datos
CPU
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
core
GPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: El CPU es el encargado de “Orquestar” el funcionamiento del GPU.

## Slide 32: Programación del GPGPU
  Como el CPU dirige al coprocesador GPGPU
CPU
GPU
Memoria GPU
Memoria CPU
Pci Express x16
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como son las etapas de la ejecución de un programa. Mostrando la relación CPU-GPU.

## Slide 33: Programación del GPGPU
  1) Reservar memoria.
CPU
GPU
Memoria GPU
Memoria CPU
Reservar memoria A
A
new() / Cudamalloc
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 34: Programación del GPGPU
  2) Copiar a la memoria GPU.
CPU
GPU
Memoria GPU
Memoria CPU
Copiar la memoria A
A
A
Cudamencpy(host to device)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 35: Programación del GPGPU
  3) Transferir el kernel y ejecutar los hilos.
CPU
GPU
Memoria GPU
Memoria CPU
Transferir y ejecutar algoritmo
A
A
R
“kernel(){}”
Kernel<<<t,b>>>()
kernel(){}
kernel(){}
kernel(){}
kernel(){}
Hilo(){}
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 36
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 37
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 38
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 39
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 40
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 41
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 42
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 43: ¿El futuro?
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 44
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 45: Programación del GPGPU
  4) Leer el resultado
CPU
GPU
Memoria GPU
Memoria CPU
Leer la memoria R
A
A
R
R
Cudamencpy(device to host)
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 46: Programación del GPGPU
  5) Limpiar memoria
CPU
GPU
Memoria GPU
Memoria CPU
Borrar la memoria
A
A
R
R
Free / Cudafree()
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 47: Programación del GPGPU
  Secuencia con CUDA:
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 48: Programación del GPGPU
  OpenCL:
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 49: Clase GPU
Filosofía GPU.
Arquitectura de la GPU.
Programación del GPGPU.
Programación multidimensional.
División de memoria
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 50: Programación Multidimensional
GRILLA/ndrange
BLOQUE/workgroup
WARPS/ WAVE-FRONT
HILO/thread
  Dimensiones (Arquitectura Configurable) CUDA / OpenCL
Un warp son 32 hilos
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 51: Programación Multidimensional
  Dimensiones (Arquitectura Configurable) CUDA / OpenCL
Las dimensiones pueden ser de 1,2 o 3
Estas dependen del programador
2 Dimensiones
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 52: Programación Multidimensional
  Vamos a trabajar 3 ejemplos en 1 y 2 dimensiones
Ejemplo Hola Mundo
Ejemplo de Vectores
Ejemplo de Imagenes
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 53: Programación Multidimensional
  Conocer la arquitectura del modelo de la GPU
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 54: Programación Multidimensional
  Trabajando con un SOlO Bloque
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 55: Programación Multidimensional
  Organización bloques-thread (1D)
0
1
2
3
4
5
6
7
Hilos/Workitems
Bloque/Workgroup
Valor del índice “x”
Datos de tipo Vector/Array
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 56: Programación Multidimensional
  Organización bloques-thread (1D)
0
1
2
3
4
5
6
7
Valor del índice “x”
Datos de tipo Vector/Array
Cada Hilo va a tener una instancia privada de el índice x
Entonces c/hilo va a saber que tiene que acceder a una posición de memoria determinada única, todos al mismo tiempo
Con el valor x adecuado se evitan problemas de acceso a memoria
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 57: Programación Multidimensional
  Ejemplo Algoritmo Axpy:
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9
X
Y
α = 0.1
R
2.1 | 2.21 | 2.32 | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.87 | 2.98 | 3.09
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de algoritmo Nbody. Es un algoritmo de estructuras lineales que es utilizado para simular comportamiento entre cuerpos que rondan el planeta (basura espacial). Se puede prevenir choques, impactos en el planeta, etc.

## Slide 58: Programación Multidimensional
  Ejemplo Algoritmo Axpy – Secuencial
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9
X
Y
R
2.1 | 2.21 | 2.32 | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.87 | 2.98 | 3.09
for( idx=0; idx < 9; idx++ )
{
R[idx] = alfa*X[idx] + Y[idx];
}
Idx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de algoritmo Nbody. Es un algoritmo de estructuras lineales que es utilizado para simular comportamiento entre cuerpos que rondan el planeta (basura espacial). Se puede prevenir choques, impactos en el planeta, etc.

## Slide 59: Programación Multidimensional
  Ejemplo Algoritmo Axpy – GPGU 1 dimensión
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9
X
Y
R
2.1 | 2.21 | 2.32 | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.87 | 2.98 | 3.09
int idx = threadIdx.x …
if( idx < n )
{
R[idx] = alfa*X[idx] + Y[idx];
}
Idx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n | 11 |…
¿Qué pasa si la
cantidad de hilos del
bloque supera al máximo soportado?
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de algoritmo Nbody. Es un algoritmo de estructuras lineales que es utilizado para simular comportamiento entre cuerpos que rondan el planeta (basura espacial). Se puede prevenir choques, impactos en el planeta, etc.

## Slide 60: Programación Multidimensional
  Conocer la arquitectura del modelo de la GPU
Si supera a 1024
puede mostrar error o
secuencializarse
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 61: Programación Multidimensional
  Dimensiones de GRID + Bloques
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 62: Programación Multidimensional
  Organización Grillas-bloques (1D)
8
7
6
5
4
3
2
1
Bloques/Workigroups
Grilla/Range
Valor del índice “x”
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 63: Programación Multidimensional
  Bloques en 1 dimensión: Axpy con 2 vectores
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |  | 500
*x | *x | *x | *x | *x | *x | *x | *x | … |  | *x
Ahora si se utiliza un vector de 500 elementos:
Pero la GPGPU solo soporta 128 hilos por bloque.
¿Cómo se dimensiona?
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 64: Programación Multidimensional
  Dimensiones ejemplo: Axpy con 2 vectores
0
Grilla de 4 bloques (4,0,0)
0
1
2
127
…
500 (elementos del vector) / 128 (hilos por boque) = 3.90625
1
2
3
bloques de 128 hilos(128,0,0)
Necesito 500 hilos pero se crean 4*128= 512 hilos
Hay 12 hilos queestan de más
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 65: Programación Multidimensional
  Dimensiones ejemplo: Axpy con 2 vectores
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |  | 500
*x | *x | *x | *x | *x | *x | *x | *x | … |  | *x
Idx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | 499 | 500 |... |512
int idx = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
if( idx < n )
{
El if separa los hilos que están demás
  Dimensiones ejemplo: Axpy con 2 vectores
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 66: Programación Multidimensional
  Ejemplo de vector y Hola Mundo
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina
Notes: Ejemplo de como se puede organizar los hilos. A la izquierda con lenguaje OpenCL. A la derecha con lenguaje CUDA.

## Slide 67: Programación del GPGPU
  Ejemplo 1 Hola Mundo GPU:
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 68
Programación Multidimensional
32 Cuda Core
1 solo bloque solo puede ejecutarse en un solo SM
Un warp son 32 hilos
Parte física
Parte Lógica

## Slide 69
Programación Multidimensional
32 Cuda Core
Parte física
Parte Lógica
Bloque=128 hilos
Warp=32 hilos
¿Cuánto hilos en paralelo
se ejecutan por ciclo de reloj?

## Slide 70
Programación Multidimensional
32 Cuda Core
Parte física
Por ciclo de reloj cada Cuda Core ejecuta un hilo
Si un warp tiene 32 hilos, entonces se ejecutarían 32 hilos en paralelo en un ciclo de reloj
Los restantes hilos del bloque se ejecutan en forma concurrente en otros ciclos de reloj

## Slide 71
Programación Multidimensional
32 Cuda Core
N° Ciclo | N° Warps | N° hilo en SM
1 | 1 | 0 hasta 32
2 | 2 | 33 hasta 64
3 | 3 | 65 hasta 96
4 | 4 | 97 hasta 128
1 Bloque de 128 hilos

## Slide 72: Programación del GPGPU
  Ejemplo 2 de vectores GPU:
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina

## Slide 73: Bibliografía
Libro- “Computación de Alto Desempeño en GPU”, Piccoli M – UNLP 2011. Cap 1,2,3,4
3658-Programación Concurrente - Ingeniería Informática-Unlam-San Justo-Bs As-Argentina